1/PN/2013

ZAŁĄCZNIK NR 7

OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

REMONT POMIESZCZENIA WIELOFUNKCYJNEJ SALI WIDOWISKOWEJ (z przeznaczeniem na:
 - konferencje, kino, teatr, występy grup muzycznych – od muzyki poważnej poprzez ludową, rozrywkową, aż do rockowej) WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYNALEŻNYMI W BUDYNKU MIEJSKO GMINNEGO DOMU KULTURY W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM

Wszystkie prace i materiały oraz urządzenia konstrukcji wsporczych dostosowane do przepisów: Prawa Budowlanego, bhp., p.poż., akustycznych, sanitarnych , posiadające odpowiednie atesty dopuszczeniowe - odpowiadające rozporządzeniom w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Szczegółowy zakres prac projektowych:

- Inwentaryzacja obiektu objętego remontem. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: demontaż boazerii, sufitu, wycięcie ekranu, demontaż foteli, itp.

- Przebudowa sceny i części widowni (demontowalne 5 – 6 rzędów foteli):

- scena: zmiana kształtu („wyprostowanie” sceny) boki na proscenium podniesione - przystosowane do ustawiania kolumn głośnikowych szerokopasmowych, wycięcie wnęk pod proscenium – dające możliwość schowania kolumn głośnikowych niskotonowych pod sceną, Wycięcie ekranu i założenie nowego bezpośrednio na ścianie - pozwala powiększyć scenę o  ok. 1,2 m. głębokości,  wycięcie nowego wejścia ze spocznika schodów zaplecza sceny.

- widownia: szybka deinstalacja i instalacja 5-6 rzędów foteli w taki sposób aby po demontażu uzyskiwać płaską powierzchnię podłogi pozwalającą na wykorzystanie np. do tańca, itp., po montażu uzyskiwać spad Sali, (bezpiecznie)

- Wykonanie konstrukcji wsporczych dla potrzeb scenografii (opuszczanych mostów oświetleniowych – sztankiety, mosty – 3 rzędy ( przód, środek, plecy sceny),  wraz z okablowaniem, wyciągarek,, podciągów rurowych dekoracji, dodatkowej opuszczanej kurtyny z przodu sceny (pozwoli zasłonić całą scenę – z wyłączeniem podniesionych boków przeznaczonych pod kolumny głośnikowe); zachowanie i remont obecnie istniejących kurtyn – wszystko opuszczane i podnoszone za  pomocą wyciągarek elektrycznych (silniki , siłowniki), boczne kotary między podwyższeniem na kolumny głośnikowe a właściwą sceną (maskujące od strony sceny), nowe kotary i obicia foteli – również kolor ciemny stonowany np. grafit.

- Remont reżyserki:  wycięcie drzwi – przywrócenie dawnego wejścia z widowni  do reżyserki –  schody pozwalające przenosić swobodnie sprzęt nagłośnieniowy z reżyserki na salę, wycięcie części ściany – centralnie (pośrodku) na wprost sceny, możliwie największa dopuszczalna szerokość , wysokość od podłogi reżyserki do sufitu w celu umożliwienia realizacji dźwięku i oświetlenia z pomieszczenia reżyserki, wstawienie drzwi dźwiękoszczelnych i okna – dźwiękoszczelnego, rozsuwanego na całej wyciętej przestrzeni w celu umożliwienia dokonywania i realizacji nagrań –  izolacja ( dźwięk) od pomieszczenia Sali widowiskowej, odgrodzenie schodów – ściana, wymiana okien – dźwiękoszczelne, remont pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych obok reżyserki, remont pomieszczenia piwnicy pod widownią(częścią) Sali widowiskowej, z przeznaczeniem na salę prób i część studia nagrań, wydzielenie i wykonanie pomieszczenia WC.

- Remont zaplecza za sceną: kapitalny remont wszystkich pomieszczeń (garderoby, łazienki, klatka schodowa, itp.), zamurowanie istniejącego wejścia na scenę i wycięcie nowego wejścia ze spocznika schodów (punkt 3), wycięcie tej części balkonu na klatce schodowej która jest bezpośrednio nad spocznikiem (zbyt nisko, stwarza zagrożenie) i jeśli zajdzie taka potrzeba wzmocnienie, podparcie konstrukcji balkonu.

- Dobudowa pomieszczenia służącego do połączenia holu – poczekalni ze sceną, umożliwiającego boczne wejście na scenę – nie przez widownię: na zewnątrz  w rogu budynku przylegająco do holu i sceny wybudowanie pomieszczenia, w miejscu okna holu drzwi do pomieszczenia, wycięcie części ściany z boku sceny i wstawienie drzwi, schody na scenę z dobudowanego pomieszczenia, połączenie drzwiami z zapleczem (w miejscu okna),  Na piętrze dobudowanej części, wykonanie pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum, z zachowaniem wszystkich przepisów i norm stosowanych w tego typu pomieszczeniach (z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych instalacji i zabezpieczeń) -po zakończeniu remontu i odbiorze gotowe do użytkowania jako archiwum.

- Przesunięcie drzwi i hydrantów: po „wyprostowaniu” sceny zamurowanie drzwi wejściowych na salę i wycięcie (przesunięcie) drzwi poza filar nośny, wstawienie drzwi  od strony holu, dźwiękoszczelnych. Likwidacja  w obecnych miejscach i jeśli wymagają tego przepisy wykonanie ich we właściwych, łatwo dostępnych miejscach z dala od urządzeń elektrycznych.

- Przebudowa a właściwie wykonanie nowych instalacji elektrycznych oświetlenia oraz dla potrzeb scenografii, świateł scenicznych, dźwięku; oświetlenie awaryjne – wykonanie kanałów kablowych dla dźwięk, światło ze sceny do pomieszczenia reżyserki  oraz wykonanie  możliwości sterowania oświetleniem stałym z pozycji reżyserki ( oświetlenie stałe włączane również przy wejściu na salę), wykonanie zwykłego oświetlenia sceny np. świetlówki na potrzeby prób, również włączane przy wejściu na salę i z reżyserki, podświetlenie schodów i krawędzi sceny oraz wejść bocznych i zaplecza - przepisy – taśma led.

- Akustyka całej Sali wraz z pomieszczeniem reżyserki i piwnicy pod widownią z przeznaczeniem na studio – salę prób (piwnica + reżyserka):zlikwidowanie rezonansów, odbić,  tzw. Pogłosu trzepoczącego, zatrzymanie dźwięku na scenie, pełna akustyka reżyserki i piwnic w celu uzyskania możliwości wykorzystania na studio nagrań oraz uzyskanie izolacji akustycznej od zewnątrz i po zasunięcia okna oddzielającego od Sali pozwalając na wykorzystanie i niezależną pracę podczas zajęć na Sali widowiskowej – niezakłócone równoczesne funkcjonowanie.

- Wykonanie nowych instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, wody i kanalizacji – klimatyzacja i wentylacja oprócz pomieszczenia Sali również reżyserka, oraz pomieszczenia na piętrze w starej części budynku (102 – k,w, 103 – k,w, 101 – w, 106 k). W przypadku konieczności przeprojektowanie kotłowni.

- Połogi i posadzki: wykonanie i wykończenie ich za pomocą odpowiednich materiałów – normy i przepisy

- Przeniesienie  przyłącza i skrzynki gazowej Remont pomieszczeń WC przy poczekalni Sali widowiskowej + nowy przyłącz kanalizacji sanitarnej

- Wykonanie posadzki gresowej w poczekalni Sali widowiskowej.

- Instalacje: monitoring, instalacja alarmowa, p.poż.

- Roboty malarskie i wykończeniowe Wizualizacja w projekcie wnętrz wraz z doborem materiałów i kolorystyki.